## Slide 1: Module 10 : Configuration de Base du Routeur
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Contenu Pédagogique de l'instructeur

## Slide 2: Instructor Materials – Module 10 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.
To facilitate learning, the following features may be included in this module:

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 10: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
10.1.3 | Syntax Checker | Configure Initial Router Settings | Recommended
10.1.4 | Packet Tracer | Configure Initial Router Settings | Recommended
10.2.5 | Syntax Checker | Configure Interfaces | Recommended
10.3.3 | Syntax Checker | Configure the Default Gateway | Recommended
10.3.4 | Packet Tracer | Connect a Router to a LAN | Recommended
10.3.5 | Packet Tracer | Troubleshoot Default Gateway Issues | Recommended
10.4.1 | Video | Network Device Differences: Part 1 | Recommended
10.4.1 | Video | Network Device Differences: Part 2 | Recommended
10.4.3 | Packet Tracer | Basic Device Configuration | Recommended
10.4.4 | Lab | Build a Switch and Router Network | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 10: Best Practices
Prior to teaching Module 10, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation..
Topic 10.1
  Ask the students or have a class discussion
    What tasks should be completed when initially configuring a router?
    What is the purpose of configuring a banner message on a router?
Topic 10.2
  Ask the students or have a class discussion
    What is the benefit of configuring a description on a router interface?
    What are some popular show commands used to verify router interface configuration?
Notes: 7

## Slide 8: Module 10: Best Practices (Cont.)
Topic 10.3
  Ask the students or have a class discussion
    What information does an end device need to have to communicate with remote networks?
    Why would a switch need to be configured with a default gateway?
Notes: 8

## Slide 9: Module 10 : Configuration de Base du Routeur
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Notes: Programme Cisco Networking Academy
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 10 : Configuration de Base du Routeur

## Slide 10: Objectifs de ce module
Titre du Module : Configuration de Base du Routeur
Objectif du Module: Mettre en œuvre les réglages initiaux sur un routeur et des appareils terminaux.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur | Configurer les paramètres initiaux d'un routeur Cisco IOS.
Configuration des Interfaces | Configurer deux interfaces actives sur un routeur Cisco IOS.
Configuration de la Passerelle par Défaut | Configurer les périphériques pour utiliser la passerelle par défaut.
Notes: 10
10 - Configuration de Base du Routeur
10.0.2 – Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 11: 10.1 Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.1 Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur

## Slide 12: Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur Étapes de Configuration de Base du Routeur
Configurez le nom de l'appareil.
Sécuriser le mode d'exécution privilégié.
Sécuriser le mode d'exécution utilisateur
Sécuriser Telnet à distance / accès SSH
Cryptez tous les mots de passe en clair.
Fournissez une notification légale et enregistrez la configuration.
Router(config)# hostname hostname
Router(config)# enable secret password
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router (config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
Routeur (config) # service password encryption
Routeur (config) # banner motd # message #
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.1 Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur
10.1.1 – Étapes de Configuration des Paramètres de Base d'un Routeur

## Slide 13: Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur Exemple de Configuration de Routeur de Base
Commandes pour la configuration de base du routeur sur R1.
La configuration est enregistrée dans la NVRAM.
R1 (config) # hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1 (config-line) # mot de passe cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password encryption
R1(config)# banner motd #
Tapez une message texte. Terminer par une nouvelle ligne et le #
*******************************************************
AVERTISSEMENT : l'accès non autorisé est interdit !
******************************************************
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.1 Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur
10.1.2 — Exemple de Configuration de Routage de Base
10.1.3 - Vérificateur de Syntaxe — Configurer les Paramètres Initiaux du Routeur

## Slide 14: Configurer les Paramètres Initiaux du Routeur Packet Tracer – Configurer les Paramètres Initiaux du Routeur
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Vérifier la configuration par défaut du routeur.
Configurer et vérifier la configuration initiale du routeur.
Enregistrer le fichier de configuration en cours.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.1 Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur
10.1.4 – Packet Tracer – Configuration des paramètres initiaux du routeur

## Slide 15: 10.2 Configurer les interfaces
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 Configurer les interfaces

## Slide 16: Configurer les interfaces Configurer les interfaces des routeurs
La configuration d'une interface de routeur comprend l'émission des commandes suivantes :
Router(config)# interface type-and-number Router(config-if)# description description-text Router(config-if)# ip address ipv4-address subnet-mask Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix-length Router(config-if)# no shutdown
Il est recommandé d'utiliser la commande description pour ajouter des informations sur le réseau connecté à l'interface.
La commande no shutdown active l'interface.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.1 Configuration des interfaces du routeur

## Slide 17: Configurer les interfaces Exemple de Configuration des interfaces de routeur
Les commandes pour configurer l'interface G0/0/0 sur R1 sont indiquées ici :
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les Interfaces
10.2.2 — Exemple de Configuration des Interfaces de Routeur

## Slide 18: Configurer les Interfaces Exemple de Configuration des Interfaces de Routeur (suite)
Les commandes pour configurer l'interface G0/0/0 sur R1 sont indiquées ici :
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:46:29.170: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les Interfaces
10.2.2 — Exemple de Configuration des Interfaces de Routeur (suite)

## Slide 19: Configurer les Interfaces Vérification de la Configuration de l'Interface
Pour vérifier la configuration de l'interface, utilisez les commandes show ip interface brief et show ipv6 interface brief illustrées ici :
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80 : :201:C9FF:FE 89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
non affecté
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.3 – Vérification de la configuration de l'interface

## Slide 20: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification
Le tableau résume les commandes show utilisées pour vérifier la configuration de l'interface.
Commandes | Description
show ip interface brief show ipv6 interface brief | Affiche toutes les interfaces, leurs adresses IP et leur état actuel.
show ip route show ipv6 route | Affiche le contenu des tables de routage IP stockées dans RAM.
show interfaces | Affiche des statistiques pour toutes les interfaces de l'appareil. Affiche uniquement les informations d'adressage IPv4.
show ip interfaces | Affiche les statistiques IPv4 pour toutes les interfaces d'un routeur.
show ipv6 interfaces | Affiche les statistiques IPv6 pour toutes les interfaces d'un routeur.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de configuration

## Slide 21: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification (suite)
Afficher l'état de toutes les interfaces avec les commandes show ip interface brief et show ipv6 interface brief , illustrées ici :
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabiteThernet0/0/1 209.165.200.225 OUI manuel up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80 : :201:C9FF:FE 89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
non affecté
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de la configuration (suite)

## Slide 22: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification (suite)
Affichez le contenu des tables de routage IP avec les commandes show ip route et show ipv6 route , comme indiqué ici :
R1# show ip route
< output omitted>
Gateway of last resort is not set
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
R1# show ipv6 route
<résultat omis>
C 2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
C 2001:DB8:FEED:224::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:FEED:224::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de la configuration (suite)

## Slide 23: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification (suite)
Afficher les statistiques pour toutes les interfaces avec la commande show interfaces , comme illustré ici :
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4321-2x1GE, address is a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Description: Link to LAN
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
<résultat omis>
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de la configuration (suite)

## Slide 24: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification (suite)
Afficher les statistiques IPv4 pour les interfaces de routeur avec la commande show ip interface , comme illustré ici :
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
L'ARP proxy est activé
L'ARP du proxy local est désactivé
Le niveau de sécurité est par défaut
Fractionner l'horizon est activé
Les redirections ICMP sont toujours envoyées
Les inaccessibles ICMP sont toujours envoyés
Les réponses de masque ICMP ne sont jamais envoyées
La commutation rapide IP est activée
La commutation de flux IP est désactivée
<résultat omis>
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de la configuration (suite)

## Slide 25: Configurer les interfaces Configurer les commandes de vérification (suite)
Afficher les statistiques IPv6 pour les interfaces de routeur à l'aide de la commande show ipv6 interface présentée ici :
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2
No Virtual link-local address(es):
Description: Link to LAN
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:10::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:10::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02 : :1:FF 44:49 B0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
R1#
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.2 — Configurer les interfaces
10.2.4 — Commandes de vérification de la configuration (suite)
10.2.5 Vérificateur de syntaxe — Configurer les interfaces

## Slide 26: 10.3 Configuration de la Passerelle par Défaut
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.3 Configuration de la Passerelle par Défaut

## Slide 27: Configurer la Passerelle par Défaut Passerelle par Défaut sur Un Hôte
La passerelle par défaut est utilisée lorsque l'hôte veut transmettre un paquet à un périphérique situé sur un autre réseau.
L'adresse de la passerelle par défaut est généralement celle de l'interface du routeur reliée au réseau local de l'hôte.
Pour atteindre PC3, PC1 adresse un paquet avec l'adresse IPv4 de PC3, mais transfère le paquet à sa passerelle par défaut, l'interface G0/0/0 de R1.
Remarque : l'adresse IP de l'hôte et l'interface du routeur doivent se trouver dans le même réseau.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.3 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.3.1 — Passerelle par Défaut sur Un Hôte

## Slide 28: Configurer la Passerelle par Défaut Passerelle par Défaut sur Un Commutateur
Une adresse de passerelle par défaut doit être configurée pour gérer à distance le commutateur à partir d'un autre réseau.
Pour configurer une passerelle par défaut sur un commutateur, utilisez la commande de configuration globale ipdefault-gateway ip-address .
LES MÉDIAS TRAVAILLENT SUR UNE VERSION CORRIGÉE DU GRAPHIQUE DU 10.3.2.
IL EST FAUX SUR AR, ET SUR LA LISTE GLOBALE DES BOGUES
STOP
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.3 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.3.2 — Passerelle par Défaut sur Un Commutateur
10.3.3 — Vérificateur de Syntaxe — Configurer la Passerelle par Défaut

## Slide 29: Configurer les Paramètres Initiaux du Routeur Packet Tracer – Connecter un routeur à un réseau local
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Afficher les informations du routeur
Configurer les interfaces des routeurs
Vérifier la configuration.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.3 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.3.4 – Packet Tracer – Connect a Router to a LAN

## Slide 30: Configurer les paramètres initiaux du routeur Packet Tracer — Dépanner les Problèmes de Passerelle par Défaut
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Consulter la documentation du réseau et mettre en place des tests pour repérer les problèmes.
Trouver une solution appropriée pour résoudre un problème donné.
Mettre en œuvre la solution.
Mettre en place des tests pour vérifier que le problème est résolu.
Documenter la solution
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.3 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.3.5 - Traceur de paquets - Dépannage des Problèmes de Passerelle par Défaut

## Slide 31: 10.4 Module pratique et questionnaire
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 Module pratique et questionnaire

## Slide 32: Module pratique et questionnaire Vidéo — Différences entre les périphériques du réseau : Partie 1
Cette vidéo couvrira les différentes caractéristiques physiques de ce qui suit :
    Routeur de la série Cisco 4000.
    Routeur de la série Cisco 2900.
    Routeur de la série Cisco 1900.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 - Module pratique et questionnaire
10.4.1 — Vidéo — Différences entre les périphériques du réseau: Partie 1

## Slide 33: Module pratique et questionnaire Vidéo — Différences entre les périphériques du réseau : Partie 2
Cette vidéo couvrira les différentes configurations de ce qui suit :
    Routeur de la série Cisco 4000.
    Routeur de la série Cisco 2900.
    Routeur de la série Cisco 1900.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 – Module pratique et questionnaire
10.4.2 — Vidéo — Différences entre les périphériques du réseau: Partie 2

## Slide 34: Configurer les paramètres initiaux du routeur Packet Tracer - Configuration de base du dispositif
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Complétez la documentation du réseau.
Exécuter les configurations de base des périphériques sur un routeur et un commutateur.
Vérifier la connectivité et résoudre tous les problèmes.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.4.3 - Packet Tracer - Configuration de base du dispositif

## Slide 35: Configurer les paramètres initiaux du routeur Travail pratique - Construire un réseau de commutateurs et de routeurs
Au cours de ce TP, vous réaliserez les objectifs suivants:
Mettre en place la topologie et initialiser les appareils.
Configurer les périphériques et vérifier la connectivité
Afficher les informations relatives aux appareils
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 - Configurer la Passerelle par Défaut
10.4.4 Travaux pratiques- Conception d'un Réseau de Commutateur et de Routeur

## Slide 36: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Les tâches qui doivent être accomplies lors de la configuration des paramètres initiaux d'un routeur.
  Configurez le nom de l'appareil.
  Sécuriser le mode d'exécution privilégié.
  Sécuriser le mode d'exécution utilisateur
  Sécuriser Telnet à distance / accès SSH
  Sécuriser tous les mots de passe dans le fichier de configuration.
  Fournir un avertissement juridique.
  Enregistrer la configuration.
Pour que les routeurs soient accessibles, les interfaces des routeurs doivent être configurées.
  L'utilisation de la commande no shutdown active l'interface. L'interface doit également être connectée à un autre périphérique (concentrateur, commutateur ou autre routeur) pour que la couche physique soit active. Il existe plusieurs commandes qui peuvent être utilisées pour vérifier la configuration de l'interface, notamment show ip interface brief , showipv6 interface brief, show ip route et show ipv6route, ainsi que show interfaces, show ip interface et show ipv6 interface.
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 – Pratique et Questionnaire du Module
10.4.5 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 37: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module (Suite)?
Pour qu'un périphérique final atteigne d'autres réseaux, une passerelle par défaut doit être configurée.
  L'adresse IP de l'appareil hôte et l'adresse de l'interface du routeur doivent appartenir au même réseau.
Un commutateur doit avoir une adresse de passerelle par défaut configurée pour gérer le commutateur à distance depuis un autre réseau.
  Pour configurer une passerelle par défaut sur un commutateur, utilisez la commande de configuration globale ip default-gateway ip-address .
Notes: 10 - Configuration de Base du Routeur
10.4 – Pratique et Questionnaire du Module
Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 38: Module 10: Basic Router Configuration New Terms and Commands
show ip interface brief show ipv6 interface brief show ip route show ipv6 route show interfaces show ip interface show ipv6 interface ip default-gateway